## Slide 1
تعیین سطح مطلوب قابلیت اطمینان سیستم توزیع قدرت با بکارگیری روش‌های یادگیری ماشین
Determining Target Levels of Power Distribution System Reliability Indices Using Machine Learning
چکیده: قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق به علت اهمیت بسیار زیاد آن، همواره موردتوجه نهادهای نظارتی بوده است. از این رو، همواره شرکت‌های توزیع برای سطح قابلیت اطمینان بهتر در سال‌های آتی هدف‌گذاری می‌کنند. این پژوهش، روشی را برای تخمین دقیق‌ سطح هدف شاخص قابلیت اطمینان نرخ خاموشی یک شرکت توزیع برق بر اساس تحلیل داده‌های قابلیت اطمینان ذخیره‌شده‌ و بهترین عملکردهای موجود در این شرکت‌، ویژگی‌های کیفی مرتبط با خاموشی تأثیرگذار بر این شاخص و استفاده از روش یادگیری ماشینRandom Forest ارائه می‌دهد. این راهکار بر داده‌های خاموشی یک شرکت توزیع واقعی پیاده‌سازی شده که ابتدا منجر به ارزیابی و رتبه‌بندی عادلانه عملکرد شرکت در شاخص نرخ خاموشی و سپس تخمین منصفانه و دقیق سطح هدف این شاخص برای شرکت گردیده است. همچنین پس از تعیین سطح هدف، راهکارهای عملیاتی برای بهبود عملکرد شرکت ارائه شده است. در صورت دسترسی به این سطح هدف، عملکرد شرکت توزیع از حیث قابلیت اطمینان میزان 26% بهبود می‌یابد. همزمان با انجام این پژوهش، یک پروژه صنعتی مرتبط با زمینه موردمطالعه بر اساس این روش در شرکت توزیع نیروی برق شیراز به اجرا درآمده است.
کلمات کلیدی: آنالیز پوششی داده، خوشه‌بندی، روش‌های یادگیری ماشین، سطح هدف قابلیت اطمینان، شبکه توزیع برق.
به کوشش: زهرا یزدان‌پناه رشته: مهندسی برق گرایش: سیستم‌های قدرت مقطع: کارشناسی ارشد استاد راهنما: دکتر محمد رستگار
دستاوردهای پایان‌نامه در حوزه‌های صنعتی، فناوری و محصولات دانش بنیان:
انجام یک پروژه صنعتی بر اساس روش پیشنهادی این پایان‌نامه با عنوان "تعیین سطح هدف قابلیت اطمینان سیستم توزیع با بکارگیری روش‌های یادگیری ماشین" و ارائه فایل تکرارپذیر انجام مطالعات برای شرکت‎ توزیع نیروی برق شیراز (تاریخ شروع پروژه: 1400/09/01 و تاریخ پایان پروژه: 1401/12/22)
ارزیابی کارآیی و مقایسه عملکردهای شبکه‌ی توزیع
تعیین سطح هدف قابلیت اطمینان شبکه‌ی توزیع بر اساس بهترین عملکردها و ویژگی‌های کیفی مرتبط با خاموشی‌ها با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین
بررسی امکان بهبود عملکرد شبکه توزیع با توجه به نتایج آنالیز پوششی داده
استخراج 1 مقاله ISI و 3 مقاله کنفرانس داخلی از روش پیشنهادی این پایان‌نامه
صنایعی که این پایان‌نامه به رفع مشکلات آن‌ها کمک می‌کند:
شرکت‌های توزیع نیروی برق، توانیر و وزارت نیرو
صنایع مختلف با امکان ارزیابی عملکرد
مقدمه: قابلیت اطمینان سیستم توزیع انرژی الکتریکی به دلیل وابستگی جوامع در تمامی زیربخش‌ها به این انرژی و همچنین وقوع خاموشی‌های متعدد ناشی از دلایل متفاوت در این سیستم، یکی از مهم‌ترین مسائل موردتوجه نهادهای نظارتی می‌باشد. بنابراین تأمین باکیفیت و مداوم انرژی الکتریکی یا در واقع تأمین سطح مطلوبی از قابلیت اطمینان شبکه‌ی توزیع از اهمیت فراوانی برخوردار است. مقادیر مطلوب و سطح هدف قابلیت اطمینان، نقش اساسی در طرح‌های توسعه، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و همچنین بهبود رویکردهای بهره‌برداری شرکت‌های توزیع دارند. با وجود اهمیت فراوان این موضوع معمولا سطح هدف برای قابلیت اطمینان یک شرکت توزیع بر اساس تجربه مدیران و کارشناسان با استفاده از روش‌های تجربی تعیین می‌شود که این امر می‌تواند منجر به بروز خطا در تخمین سطح مطلوب قابلیت اطمینان شده و موجب هدررفت سرمایه شرکت‌ها و عدم دستیابی به سطح مطلوب قابلیت اطمینان شود. در نتیجه هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت توزیع در زمینه قابلیت اطمینان و تشخیص بهترین عملکردهای موجود با توجه به دارایی‌ها و امکانات شرکت و سپس تعیین سطح هدف قابلیت اطمینان به صورت منصفانه و دقیق بر اساس بهترین عملکردها و ویژگی‌های تأثیرگذار بر این شاخص‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است که در این پژوهش به جای مقایسه شرکت‌های توزیع با یکدیگر، زیرمجموعه‌هایی از یک شرکت توزیع یعنی فیدرهای فشارمتوسط با یکدیگر مقایسه می‌شوند. علت این امر، دقیق‌تر بودن مقایسه فیدرها یا زیرمجموعه‌های شرکت‌ با یکدیگر نسبت به مقایسه کل یک شبکه توزیع با شبکه توزیع دیگر به دلیل وجود شباهت‌های ساختاری، فیزیکی و شرایط آب‌وهوایی موجود در یک شرکت توزیع واحد می‌باشد. علت دیگر، فراوانی بیشتر داده‌ها در سطوح پایین‌تر زیرمجموعه‌ها و امکان تحلیل معنادارتر این داده‌ها می‌باشد. در نهایت با ترکیب و وزن‌دهی فیدرهای مختلف، می‌توان میزان مطلوب و سطح هدف شاخص قابلیت اطمینان کل شبکه توزیع را نیز استخراج نمود.
روش تحقیق: در این پژوهش ابتدا اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر شاخص‌های قابلیت اطمینان با همکاری کارشناسان محترم شرکت توزیع نمونه استخراج می‌شود. پارامترهایی ورودی که شامل مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اطلاعات برای انجام مطالعات تعیین سطح هدف قابلیت اطمینان باشند، بر اساس روش علمی محاسبه‌ی ضرایب همبستگی این پارامترها با یکدیگر و همچنین با پارامتر خروجی انتخاب می‌شوند. در مرحله بعد روش ارزیابی کارآیی آنالیز پوششی داده یاData Envelopment Analysis (DEA) بر داده‌های فیدرهای فشارمتوسط شرکت‌ توزیع برای ارزیابی عملکرد و محاسبه‌ی کارآیی آن‌ها اعمال می‌شود. نتایج حاصل، فیدرهای معیار که بهترین عملکرد را در سطح شرکت توزیع داشته‌اند بدست می‌دهد. پس ازآن، با استفاده از روش خوشه­بندیFuzzy C-Means (FCM) فیدر­های مشابه در خوشه­های یکسان قرار می­گیرند. تعداد بهینه خوشه‌ها با استفاده از معیارهای ارزیابی تعداد خوشه مشخص می‌شود. سپس ویژگی‌های فیدرهای معیار هر خوشه و مقدار شاخص قابلیت اطمینان موردنظر آن‌ها در سال‌های گذشته به ترتیب به عنوان ورودی‌ها و خروجی یک مدل یادگیری ماشین جنگل تصادفی یاRandom Forest در نظر گرفته شده و به تعداد خوشه‌ها بر اساس این داده‌ها مدل آموزش داده می‌شود. مدل‌های حاصل قادر به تخمین سطح هدف قابلیت اطمینان بر اساس عملکرد مطلوب فیدرهای معیار، برای سایر فیدرهایی که عملکرد گذشته آن‌ها مطلوب نبوده است می‌باشند. لذا بر اساس نتایج این مدل‌ها و مقادیر درجه عضویت فیدر در هر خوشه، مقدار هدف شاخص قابلیت اطمینان موردنظر برای همه فیدرها تعیین شده و با تجمیع نتایج حاصل، مقدار هدف این شاخص برای کل شرکت توزیع تعیین می‌شود. همچنین پس از تخمین سطح مطلوب شاخص‌های قابلیت اطمینان، می‌توان برای فیدرهایی که عملکرد نامطلوب دارند، مشخص کرد که با تغییر چه مقدار از کدام ویژگی‌های عملیاتی یا بهره‌برداری می‌توانند به سطح مطلوب شاخص قابلیت اطمینان خود برسند و وضعیت بهتری داشته باشند.
انتخاب ورودی و خروجی: با توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌های روش‌های یادگیری ماشین، می‌توان از هر دو نوع ویژگی‌های کمی و کیفی برای ورودی مدل و برای توصیف عددی هر فیدر استفاده کرد. ویژگی­های کمی مناسب با توجه به مقادیر ضرایب همبستگی انتخاب می‌شوند. علاوه بر ویژگی­های کمی، به علت دریافت نتایج منطقی­تر و نزدیک­تر به واقعیت از مدل آموزش داده شده، از ویژگی‌های کیفی مرتبط با خاموشی‌ها­ که بر شاخص‌های قابلیت اطمینان اثر می­گذارند نیز استفاده می­شود. ورودی: کمی: طول هوایی فیدر، چگالی انرژی تحویلی فیدر، چگالی مشترکین فیدر، چگالی فیوز فیدر، چگالی کلید فیدر و نسبت طول زمینی به طول کل فیدر. کیفی: علت خاموشی، تاریخ رخداد خاموشی (ماه)، خاموشی منجر به قطعی سر خط شده است یا خیر؟. (همچنین محاسبه‌ی کارآیی و خوشه‌بندی فقط با توجه به ورودی‌های کمی انجام شده و تعداد 6 خوشه برای انجام مطالعات انتخاب می‌شود.) خروجی: شاخص قابلیت اطمینان نرخ خاموشی.
بحث در نتایج: با اعمال رویکرد پیشنهادی در نهایت مقدار سطح هدف شاخص نرخ خاموشی را برای تمامی فیدرهای فشارمتوسط به دست آوردیم که تعدادی از این نتایج در جدول 1 گزارش شده است. مشاهده می‌کنیم که برای بعضی از فیدر­های معیار مانند فیدر شماره 330 سطح هدفی بهتر از مقدار عملکرد فعلی آن­ به دست آمده­است، این موضوع نشان می­دهد که این فیدر باید عملکرد بهتری داشته باشد. در واقع در رویکرد­ پیشنهادی این پایان‌نامه، عملکرد فیدر­های معیار نیز نسبت به یکدیگر سنجیده می­شود و ممکن است یک فیدر معیار نسبت به سایر فیدرهای معیار عملکرد ضعیف­تری داشته­باشد. در حالتی که از آنالیز DEA استفاده نکنیم و بدون در نظر گرفتن مقادیر متفاوت ویژگی­های فیدرها، فقط به مقدار نرخ خاموشی آن­ها توجه کنیم، ممکن است با توجه به نتایج جدول 1 به طور مثال فیدر شماره 369 با مقدار نرخ خاموشی 0.19 نسبت به فیدر 341 با نرخ خاموشی 0.09 در رتبه پایین­تر قرار بگیرد (مقادیر نرخ خاموشی و امتیاز کارآیی در متن تا دو رقم اعشار گرد شده‌اند). در صورتی که با توجه به مقادیر ویژگی­های تأثیرگذار بر نرخ خاموشی مثل طول هوایی فیدرها و ... ممکن است فیدر با نرخ خاموشی 0.19 عملکرد و کارآیی بهتری (امتیاز کارآیی فیدر 369 برابر با 0.84 و فیدر 341 برابر با 0.67 می­باشد) داشته باشد. که این موضوع نشان می­دهد که رتبه­بندی فیدر­ها فقط بر اساس مقدار نرخ خاموشی کار غیرمنطقی و ناعادلانه­ای می­باشد. همچنین محاسبه مقدار سطح هدف برای نرخ خاموشی براساس کم‌ترین نرخ خاموشی فعلی میان فیدرها یا حتی بر اساس نرخ خاموشی فیدری که بالاترین امتیاز کارآیی را دارد حتی با انجام خوشه­بندی، بدون در نظرگرفتن دارایی­ها و مقادیر پارامترهای ورودی، باعث خطا در محاسبه­­ی سطح هدف نرخ خاموشی برای فیدر­ها می­شود. در صورتی که با استفاده از رویکرد پیشنهادی این پایان‌نامه و در نظر گرفتن مهم­ترین پارامترهای تأثیرگذار بر مقدار نرخ خاموشی، یک سطح هدف منطقی بر اساس رویکردهای کاملا علمی، برای نرخ خاموشی فیدرها و کل شرکت توزیع به دست می­آید. به طور مثال فیدر شماره 215 کمترین نرخ خاموشی برابر با 0.02 را دارد. اگر نرخ خاموشی هدف برای سایر فیدرها برابر با مقدار 0.02 تعیین شود عملکرد فیدر شماره 217 در آینده بدون توجه به دارایی­های این فیدر با این سطح هدف مقایسه می­شود و ممکن است این فیدر مطابق با طرح­های پاداش و جریمه موجود در شبکه­های توزیع جریمه شود. در صورتیکه سطح هدف به دست آمده از رویکرد پیشنهادی این پایان‌نامه با توجه به دارایی­های این فیدر، از مقدار 0.02 بیشتر می­باشد و فیدر راحت­تر می­تواند به این سطح هدف برسد و پاداش بگیرد. همچنین فیدر شماره 10 بیشترین امتیاز کارآیی برابر با 0.97 و نرخ خاموشی برابر با 0.04 را دارد. اگر نرخ خاموشی هدف برای سایر فیدرها برابر با مقدار 0.04 تعیین شود عملکرد فیدر شماره 6 در آینده بدون توجه به دارایی­های این فیدر با این سطح هدف مقایسه می­شود و ممکن است این فیدر جریمه شود. در صورتیکه سطح هدف به دست آمده از رویکرد پیشنهادی این پایان‌نامه با توجه به دارایی­های این فیدر، از مقدار 0.04 بیشتر می­باشد و فیدر راحت­تر می­تواند به این سطح هدف برسد و پاداش بگیرد. در نهایت برای کل شرکت توزیع نرخ خاموشی با توجه به داده­های خاموشی فیدرهای فشارمتوسط دریافت شده برابر با 0.245446259 می­باشد. مقدار سطح هدف نرخ خاموشی به دست آمده از مدل جنگل تصادفی در این رویکرد برای شرکت توزیع 0.18142377 می­باشد که بیانگر این مطلب است که اگر شرکت بتواند به این هدف دست پیدا کند، 26 درصد در عملکرد خود بهبود داشته است.
ارائه راهکار: برای ارتقاء قابلیت اطمینان فیدرهای فشارمتوسط و کل شرکت توزیع، باید عملکرد فیدرهایی که با توجه به سطح هدف به دست آمده برای شاخص نرخ خاموشی آن‌ها عملکرد نامطلوبی داشته­اند، بررسی شود و در صورت امکان یک یا چند راهکار برای بهبود عملکردشان ارائه شود. برای ارائه راهکار به منظور بهبود عملکرد فیدرهای نامطلوب، می­توان از مقادیر امتیاز کارآیی و ورودی­های قابل­‌تغییر این فیدرها استفاده کرد. پس از بررسی­ راه­های مختلف، یک رابطه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ی ریاضی برای بهبود عملکرد با استفاده از مقدار میانگین نسبت پارامترهای ورودی قابل‌تغییر به پارامتر خروجی فیدرهای معیار، معرفی می­شود. در نهایت مقدار پارامترهای به دست آمده از این رابطه را از میزان فعلی آن‌ها در فیدر­های نامطلوب کم می­کنیم، تا مقداری که باید اضافه شود به دست آید. ممکن است برای بعضی از فیدر­های نامطلوب مقدار تغییر در یک یا همه­­ی پارامترهای موردنظر منفی به دست آید که به معنای کاهش این پارامترها می­باشد. علت این امر آن است که این فیدر­ها امکانات مناسبی را در حال حاضر دارا می­باشند و حتی با مقادیر کمتر توانایی عملکرد بهتر را دارا هستند. در این حالت پیشنهاد می­شود برای بهبود عملکرد این فیدر­ها مقدار این پارامترها ثابت نگه داشته شود و تغییرات دیگری مانند بررسی عملکرد تیم­های تعمیرات و در صورت نیاز تغییر تعداد اکیپ­های عملیاتی مانند افزایش اکیپ­های عملیاتی، تغییر مکان کلیدهای موجود برای بهره­وری بهتر و ... انجام شود.
نرخ خاموشی هدف | نرخ خاموشی 1399 | امتیاز DEA | شماره فیدر
0.127627 | 0.141955 | 0.765512 | 6
0.029736 | 0.043405 | 0.616908 | 7
0.124382 | 0.044322 | 0.967065 | 10
0.046414 | 0.160329 | 0.647219 | 47
0.308018 | 0.303637 | 0.68716 | 57
0.042858 | 0.032233 | 0.741902 | 106
0.05274 | 0.020598 | 0.851929 | 215
0.101743 | 0.085724 | 0.836148 | 216
0.108925 | 0.108192 | 0.851548 | 217
0.078066 | 0.078706 | 0.954007 | 330
0.125791 | 0.089507 | 0.671811 | 341
0.177631 | 0.18847 | 0.841365 | 369
شکل 1: فلوچارت الگوریتم رویکرد پیشنهادی.
شکل 2: معیارهای ارزیابی تعداد خوشه‌ها با روش FCM.
شکل 3: نمایش خوشه‌ها بر اساس تصویر نگاشت داده شده 6 شاخص ورودی کمی روی دو مؤلفه با استفاده از الگوریتم PCA.
جدول 1: نتایج نرخ خاموشی هدف به دست آمده با استفاده از رویکرد پیشنهادی برای تعدادی از فیدرها به صورت نمونه.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش روشی برای تخمین دقیق­تر سطح هدف شاخص قابلیت اطمینان نرخ خاموشی شرکت توزیع با تحلیل داده­های ذخیره­شده­ی قابلیت اطمینان در این شرکت‌ها و بهره­گیری از ابزارهای ارزیابی کارآییDEA ، خوشه­بندی و روش یادگیری ماشینRandom Forest ، ارائه شد. تخمین دقیق­تر مقدار هدف قابلیت اطمینان شرکت­ها و در نظر گرفتن تمام ابعاد روابط و پیچیدگی تأثیرات ورودی­ها بر خروجی، باعث سرمایه­گذاری بهتر و ضرر کمتر در طرح­های توسه و برنامه­ریزی­های بلندمدت می­شود. نتایج حاصل از مطالعات عددی نشان می‌دهد که این روش­ می­تواند با خطا و زمان کم سطح هدف شاخص­های قابلیت اطمینان را برای شرکت­های توزیع ارائه کند. این الگوریتم برای تعیین سطح هدف همه­ی شاخص­های قابلیت اطمینان موجود در شرکت­های توزیع برق، با توجه به دقت و کامل بودن داده­های ذخیره شده جامعیت دارد. از روش پیشنهادی این پژوهش 1 مقالهISI ارسال‌ شده به مجلهElectric Power Systems Research (EPSR) و 3 مقاله چاپ ‌شده کنفرانس داخلی در بیست و هفتمین کنفرانس بین­المللی شبکه­های توزیع نیروی برق، یازدهمین کنفرانس شبکه­های هوشمند انرژی و سی‌امین کنفرانس بین­المللی مهندسی برق مستخرج شده است.